## Slide 1: Datanya valid, angka kreditnya belum
REVIEW PERHITUNGAN KARBON · HUTAN DESA, KHG SUNGAI MEMPAWAH
Kredit karbon realistis ±1.200–4.100 tCO₂e per tahun, bukan 13.700–15.600 tCO₂e seperti di file — dan additionality masih harus dibuktikan
1.411 ha
Hutan sekunder
609 ha
Semak belukar
359 ha
Perkebunan
Lahan terbuka 57,6 · Sungai 31,9 ha
OKTOBER 2026
Tutupan lahan 2026 · total 2.468,5 ha · sumber: interpretasi citra pada file asal (sheet 2021)
Notes: Deck ini menafsirkan hasil review file Export_Output_Gambut_MEMPAWAH_1.xlsx. Pesan utamanya: data spasial (luas, kedalaman gambut, tutupan lahan) konsisten dan bisa dipakai; tetapi cara menghitung emisi dan kredit belum valid, sehingga angka kredit di file 4 sampai 13 kali terlalu tinggi. Batang di bawah adalah tutupan lahan 2026 seluas 2.468,5 ha — batang yang sama muncul kecil di kiri bawah setiap slide untuk menunjukkan bagian areal yang sedang dibahas.

## Slide 2: Data spasial bisa dipakai; metode emisi harus diganti sebelum angka kredit dibawa ke pembeli
KESIMPULAN
DATA SPASIAL
Valid. Luas per kedalaman, neraca tutupan lahan tiap tahun, dan matriks perubahan hutan saling cocok.
PERHITUNGAN
Belum valid. Emisi dihitung dari stok seluruh kolom gambut × laju tanpa sumber; biomassa pohon tidak masuk.
KREDIT
4–13× terlalu tinggi. Model koreksi: ±1.240–4.130 tCO₂e/thn. File: 13.745–15.642 tCO₂e/thn.
REKOMENDASI
Pakai model koreksi sebagai baseline kerja, lalu kumpulkan bukti additionality sebelum membicarakan harga.
Rincian 22 temuan: sheet Daftar_Temuan di Model_Koreksi_Karbon_Gambut_Mempawah.xlsx
Seluruh areal 2.468,5 ha
Notes: Data spasial: luas overlay tutupan PL2022 × kedalaman gambut cocok dengan sheet Gambut (453,93 / 1.586 / 428,57 ha). Neraca tutupan 2016, 2021, 2026 masing-masing 2.468,5 ha. Kehilangan hutan bruto 82,87 ha dikurangi penambahan 41,94 ha = penurunan neto 40,91 ha. Perhitungan: ada empat kesalahan utama — emisi dari stok seluruh kolom gambut × 1,16%, laju 1,16% tanpa sumber, faktor 'Additional 43%' sebagai pengali, serta salah ketik/rujukan sel. Kredit: model koreksi menghasilkan ±1.240 tCO2e/thn (konservatif) sampai ±4.130 tCO2e/thn (laju 2021–2026), dibandingkan 13.745–15.642 tCO2e/thn di file.

## Slide 3: Hampir seluruh areal bergambut, dan 2.015 ha di antaranya berstatus fungsi lindung
GAMBUT
Chart: Luas per kelas kedalaman gambut, ha
| Bergambut < 50 cm | Gambut 100–200 cm | Gambut 200–300 cm
Luas (ha) | 454 | 1586 | 429
1,36 juta tC
stok karbon gambut (4,99 juta tCO₂e)
82%
areal di fungsi lindung ekosistem gambut
Cadangan
bukan emisi — gambut lepas bertahap lewat drainase dan kebakaran
Sumber: sheet Export_Output & Gambut (file asal); BD dan fraksi C perlu dikonfirmasi uji lab.
Seluruh areal 2.468,5 ha
Notes: Overlay PL2022 × peta kedalaman (sheet Export_Output): bergambut <50 cm 453,93 ha (fungsi budidaya EG, KHG Mempawah–Peniti); gambut 100–200 cm 1.586,01 ha dan 200–300 cm 428,57 ha (fungsi lindung EG, KHG Mempawah–Duri). Stok C = luas × tebal × 10.000 × BD × fraksi C. Dengan BD 0,11/0,08/0,06 dan C 0,51 dari file: 63.664 + 970.638 + 327.856 = 1.362.158 tC (4,99 juta tCO2e). Rerata tertimbang 551,8 tC/ha — bukan jumlah kerapatan dibagi 3 seperti di file. Penting: stok ini adalah cadangan. Deforestasi tidak melepas seluruh kolom gambut sekaligus; emisi gambut terjadi bertahap lewat drainase (FE per ha per tahun) dan kebakaran.

## Slide 4: Dalam lima tahun terakhir hutan hilang 138 ha dan perkebunan melonjak dari 26 ha menjadi 359 ha
PERUBAHAN TUTUPAN 2016–2026
Chart: Luas tutupan lahan, ha
| 2016 | 2021 | 2026
Hutan sekunder | 1452 | 1549 | 1411
Semak belukar | 968 | 857 | 609
Perkebunan | 6 | 26 | 359
Lahan terbuka | 0 | 0 | 58
−138 ha
hutan sekunder, 2021→2026 (1,8%/thn)
13,8×
luas perkebunan, 2021→2026
+97 ha
hutan 2016→2021 — wajib dijelaskan ke VVB
Sumber: sheet 2021 dan Tuplah (2) file asal.
Hutan, kebun, lahan terbuka
Notes: Tutupan per tahun (ha): Hutan sekunder 1.452,07 → 1.549,28 → 1.411,16 Semak belukar 967,94 → 857,33 → 608,69 Perkebunan 6,33 → 26,04 → 359,14 Lahan terbuka 0 → 0 → 57,6 Matriks 2016–2026: hutan → lahan terbuka 55,22 ha; hutan → kebun 7,85 ha; hutan → semak 19,81 ha (bruto 82,87 ha); semak → hutan 41,94 ha. Ini bukti ancaman yang nyata (dipakai untuk additionality dan leakage), tetapi kenaikan hutan +97 ha pada 2016→2021 harus dijelaskan — regenerasi atau beda interpretasi citra?

## Slide 5: File menghitung emisi dari stok seluruh kolom gambut; yang hilang saat deforestasi adalah biomassa dan oksidasi bertahap
KESALAHAN INTI
DI FILE
1
Stok C gambut seluruh areal (2,15 juta tC), termasuk lahan non-hutan
×
Laju 1,16%/thn — sumber tidak tercatat
×
"Additional 43%" dipakai sebagai pengali
=
Biomassa pohon tidak masuk; satu kolom gambut dianggap lepas
SEHARUSNYA
1
Luas deforestasi per tahun dari data aktivitas yang terverifikasi
×
Selisih stok biomassa: 135,1 → 14,8 tC/ha (441 tCO₂/ha)
+
Oksidasi gambut kumulatif: +12,6 tCO₂/ha/thn di lahan terdeforestasi
×
Efektivitas × (1 − leakage) × (1 − buffer) — additionality diuji terpisah
Rumus koreksi diterapkan di sheet Baseline_REDD (model koreksi).
Hutan sekunder 1.411 ha
Notes: Rumus di file (Tuplah!P53, Tuplah (2)!Q41): emisi tahunan = total stok CO2e gambut seluruh area (termasuk semak, kebun, lahan terbuka; seluruh kolom 1,5 m) × 1,16%. Konsekuensinya: (1) gambut di lahan non-hutan ikut dihitung sebagai 'hutan yang terdeforestasi'; (2) seluruh kolom gambut dianggap teroksidasi; (3) karbon pohon tidak masuk sama sekali. Cara yang benar: emisi tahun t = luas deforestasi tahun t × (stok C biomassa hutan − stok C pasca) × 44/12 + luas kumulatif terdeforestasi × (FE gambut pasca − FE gambut hutan). Kredit bersih = baseline × efektivitas × (1 − leakage) × (1 − buffer) × (1 − ketidakpastian).

## Slide 6: Empat blok di file memberi empat angka kredit berbeda — semuanya jauh dari hasil model koreksi
HASIL YANG SALING BERTENTANGAN
Chart: Kredit bersih, tCO₂e per tahun
| File · Tuplah (2) S46 | File · Tuplah R57 | File · blok IKHB G57 | Koreksi · laju 2021–26 | Koreksi · konservatif | File · Tuplah (2) S36
tCO₂e/thn | 15642 | 13745 | 9807 | 4126 | 1238 | 6
3,8–12,6×
selisih angka file terhadap model koreksi
Angka 6 tCO₂e/thn juga salah: sel Q31 mengambil nilai per hektare, bukan total areal.
Model koreksi: rerata 10 tahun; efektivitas 43%, leakage 15%, buffer 20%.
Hutan sekunder 1.411 ha
Notes: Kredit bersih per tahun (tCO2e): Tuplah (2)!S46 (×0,65): 15.642 Tuplah!R57 (×0,35): 13.745 Tuplah (2)!G57 (blok IKHB): 9.807 — memakai AGB 22291 (salah ketik ×100) dan menjumlah per-ha dengan total Tuplah (2)!S36: 6 — Q31 merujuk tCO2e per ha (P37), bukan total Model koreksi: 4.126 (laju neto 2021–2026, 27,6 ha/thn) dan 1.238 (laju bruto 2016–2026, 8,29 ha/thn). Asumsi pengurang model koreksi: efektivitas 43% (diambil dari angka 'Additional' file), leakage 15%, buffer 20% → faktor 0,29.

## Slide 7: Salah ketik dan salah rujukan sel melipatgandakan angka hingga 100 kali
TEMUAN TEKNIS
Lokasi | Masalah | Dampak
Tuplah (2) B57, B59, C60 | AGB 22291, litter 66876, tanah 196568 — seharusnya 222,91 / 668,73 / 1.965,68 | Nilai ×100; baris BGB benar (64,64)
Tuplah (2) Q31 | Merujuk P37 = tCO₂e per ha, bukan total | Kredit 6 tCO₂e/thn
Tuplah D55, D63 · Tuplah (2) D33, D43 | Kolom stok memakai kolom emisi (C), bukan luas (B) | Stok kebun 14,8–23,4 juta tC
Tuplah (2) D34 | Fraksi C diketik 45, bukan 0,45 | Stok semak 27,4 juta tC
Tuplah (2) C61–D64 | Biomassa per-ha dijumlah dengan stok total, lalu ×50% dan ×35 | Satuan bercampur
Antar-blok | Tebal 0,25–1,5 m; BD 0,06–0,13; fraksi C 0,2–0,55; stok hutan 79,7 / 98,8 / 135,1 tC/ha | Stok gambut 0,8–34,5 juta tC
Tuplah R52 · Tuplah (2) S30 | "Net VCU" ×0,35 di satu blok, ×0,65 di blok lain; kurs 18.000 vs 16.000 | Hasil berbeda ±2×
Sumber: pemeriksaan rumus & nilai tersimpan pada file asal (22 temuan).
Seluruh areal 2.468,5 ha
Notes: Daftar lengkap 22 temuan ada di sheet Daftar_Temuan. Yang ditampilkan di sini adalah kesalahan mekanis (bukan metodologis) yang paling besar dampaknya. Semua bisa diperbaiki cepat, tetapi menunjukkan perlunya satu tabel parameter yang dirujuk oleh semua rumus, bukan angka yang diketik ulang di setiap blok.

## Slide 8: Dengan data proyek sendiri, baseline ±4.230 tCO₂e/thn menghasilkan ±1.240 tCO₂e kredit bersih per tahun
MODEL KOREKSI
8,29
ha/thn
Laju deforestasi bruto 2016–2026
441
tCO₂/ha
Emisi biomassa saat hutan dibuka
+12,6
tCO₂/ha/thn
Tambahan oksidasi gambut, kumulatif
4.233
tCO₂e/thn
Baseline, rerata 10 tahun
× 0,29
Efektivitas 43% · leakage 15% · buffer 20%
1.238
tCO₂e/thn kredit bersih
Belum termasuk: emisi kebakaran gambut, DOC, CH₄/N₂O. Tanpa itu, baseline sengaja konservatif.
Untuk registrasi Verra (VM0048), laju dan lokasi deforestasi baseline diambil dari data aktivitas yurisdiksi yang disediakan Verra, bukan dari laju proyek sendiri.
Sheet Baseline_REDD, Model_Koreksi_Karbon_Gambut_Mempawah.xlsx.
Hutan sekunder 1.411 ha
Notes: Parameter (sheet Parameter): AGB 222,91 + BGB 64,64 t BK/ha × 0,47 = 135,15 tC/ha. Stok pasca-deforestasi ditimbang menurut matriks 2016–2026: lahan terbuka 2,5 (67%), perkebunan 63 (9%), semak 30 (24%) = 14,8 tC/ha. Faktor emisi biomassa = (135,15 − 14,8) × 44/12 = 441,3 tCO2/ha. FE gambut pasca tertimbang: 35/40/19 → 31,65; dikurangi FE hutan terdrainase 19 = +12,65 tCO2/ha/thn per ha terdeforestasi (kumulatif). Laju bruto 2016–2026 = 82,87/10 = 8,29 ha/thn. Baseline rerata 10 tahun = 3.657 (biomassa) + 577 (gambut) = 4.233 tCO2e/thn. Kredit bersih = 4.233 × 0,43 × 0,85 × 0,80 = 1.238 tCO2e/thn. Tidak termasuk: kebakaran, DOC, CH4/N2O (konservatif). Untuk VM0048, laju diganti data aktivitas yurisdiksi Verra.

## Slide 9: Pilihan laju deforestasi mengubah kredit 3,3 kali; nilai bagi LPHD jutaan, bukan miliaran rupiah per tahun
SENSITIVITAS & NILAI UNTUK LPHD
Laju 8,29 ha/thn
Laju 27,6 ha/thn
Stok hutan 135,1 tC/ha
1.238
tCO₂e/thn
4.126
tCO₂e/thn
Stok hutan 79,7 tC/ha
745
tCO₂e/thn
2.483
tCO₂e/thn
Kotak hijau = asumsi dasar model koreksi.
PORSI LPHD (60%), RP JUTA PER TAHUN
Harga | Konservatif | Laju 2021–26
USD 5 | 59 | 198
USD 10 | 119 | 396
USD 15 | 178 | 594
File asal, USD 15 | ±3.750 | 
Kurs Rp 16.000/USD diseragamkan; USD 15 adalah skenario atas untuk REDD+.
Sheet Sensitivitas & Baseline_REDD (model koreksi).
Hutan sekunder 1.411 ha
Notes: Matriks sensitivitas kredit bersih rerata (tCO2e/thn): stok hutan 135,1 tC/ha → 1.238 (laju 8,29 ha/thn) / 4.126 (laju 27,6 ha/thn); stok 79,67 tC/ha → 745 / 2.483. Nilai porsi LPHD = kredit × 60% × harga × Rp 16.000. Skenario konservatif: USD 5 → Rp 59 juta; USD 10 → Rp 119 juta; USD 15 → Rp 178 juta per tahun. Skenario laju 2021–2026: Rp 198 / 396 / 594 juta per tahun. File asal mencantumkan ±Rp 3,7 miliar per tahun pada USD 15. Harga REDD+ di pasar sukarela beberapa tahun terakhir umumnya di bawah USD 15 kecuali ada label/premium kualitas; perlakukan USD 15 sebagai skenario atas.

## Slide 10: Titik terlemah additionality adalah hukum: gambut lindung memang sudah dilarang dibuka
ADDITIONALITY
UJI
MENGAPA
BUKTI YANG DIPERLUKAN
1
Regulatory surplus
RAWAN
Fungsi lindung EG sudah melarang pembukaan dan drainase. Buktikan larangan tidak ditegakkan.
Data sendiri: hutan −138 ha, kebun 26→359 ha. Tambah hotspot, catatan penegakan, laju di luar proyek.
2
Hambatan investasi
PERLU DATA
LPHD tidak punya dana untuk patroli, sekat kanal, regu damkar, rehabilitasi tanpa karbon.
Arus kas dengan/tanpa karbon; daftar dana BRGM, dana desa, PS yang sudah masuk.
3
Praktik umum
PERLU DATA
Perlindungan aktif belum umum di Hutan Desa sekitar.
Bandingkan Hutan Desa lain di KHG Mempawah tanpa proyek karbon.
Hapus "Additional 43%" dari rumus: additionality adalah uji lulus/gagal, bukan pengali emisi.
Dasar: PP 71/2014 jo. PP 57/2016; alat additionality VCS (VT0008).
Hutan, kebun, lahan terbuka
Notes: Additionality bukan faktor pengali — hapus 'Additional 43%' dari rumus; bila maksudnya seberapa besar proyek menekan deforestasi, namai 'efektivitas proyek' dan dukung dengan rencana kegiatan. Uji (mis. alat VCS VT0008): 1. Regulatory surplus — PP 71/2014 jo. PP 57/2016 melarang pembukaan/drainase di fungsi lindung EG, sehingga harus dibuktikan larangan tidak ditegakkan. Bukti tersedia: hutan −138 ha, kebun 26→359 ha, lahan terbuka baru 57,6 ha. Tambah hotspot/area terbakar (FIRMS/SiPongi), catatan penegakan hukum, laju deforestasi di KHG yang sama di luar proyek. 2. Hambatan investasi — arus kas LPHD dengan dan tanpa karbon; daftar dana publik yang sudah masuk (BRGM, dana desa, PS) agar tidak diklaim ulang. 3. Praktik umum — bandingkan dengan Hutan Desa lain di KHG Mempawah tanpa proyek karbon. Tambahan: jelaskan +97 ha hutan 2016→2021; uji akurasi peta ≥85–90%; daftar SRN-PPI; cegah klaim ganda; otorisasi/corresponding adjustment bila dijual internasional.

## Slide 11: Dari 1.025 ha yang dihitung sebagai ARR, hanya ±591 ha kandidat kuat
KELAYAKAN ARR
591 ha
351 ha
83 ha
Total 1.025 ha diklaim ARR di file
Semak belukar stabil
Kandidat ARR + pembasahan ulang
Perkebunan aktif
Paludikultur/agroforestri, bukan ARR
Hutan hilang 2016–2026
Tidak eligible ARR → akuntansi REDD+
Di gambut terdrainase, ARR tanpa pembasahan ulang tetap mengeluarkan emisi gambut. Pembasahan ulang bisa menurunkan FE dari ±19 menuju mendekati 0 tCO₂/ha/thn, tetapi perlu desain hidrologi di tingkat KHG.
Sumber: Tuplah (2)!C68 file asal; aturan VCS ARR (tidak ada pembukaan ekosistem alami 10 thn sebelum proyek).
Semak, kebun, lahan terbuka
Notes: Luas ARR di file (Tuplah (2)!C68) = 591,26 + 82,87 + 351,3 = 1.025,43 ha. • 591,26 ha semak belukar stabil: kandidat kuat ARR dan pembasahan ulang. Di gambut terdrainase, ARR tanpa rewetting tetap menghasilkan emisi gambut di skenario proyek. Rewetting dapat menurunkan FE dari ±19 menuju mendekati 0 tCO2/ha/thn — berpotensi lebih besar dari serapan pohon — tetapi butuh desain hidrologi tingkat KHG. • 82,87 ha hutan yang hilang 2016–2026: tidak eligible ARR di VCS (dibuka <10 tahun sebelum proyek); masuk akuntansi REDD+. • 351,3 ha perkebunan aktif: jangan dijadikan ARR murni karena memicu activity-shifting leakage; jadikan zona paludikultur/agroforestri. Luas REDD+ di file (1.443,06 ha) juga memasukkan sungai 31,92 ha — keluarkan.

## Slide 12: Leakage di gambut punya empat jalur; yang terbesar adalah 359 ha kebun yang bisa berpindah
LEAKAGE
KHG Sungai Mempawah
Sabuk leakage
Hutan Desa
2.468,5 ha
1
Pemindahan kegiatan
Kebun 359 ha → zona paludikultur/agroforestri, bukan digusur. Pantau sabuk leakage.
2
Pasar
Abaikan secara terdokumentasi bila produksi tetap berjalan lewat paludikultur.
3
Hidrologi
Batas ikut sub-KHG; sekat kanal bersama BRGM & tetangga; pantau TMAT ≤ 0,4 m.
4
Kebakaran
Risiko reversal → buffer >20%; regu damkar, sumur bor, peringatan dini.
Potongan leakage 15% di model bersifat sementara — ganti dengan hasil modul metodologi terpilih.
Perkebunan 359 ha
Notes: 1. Activity-shifting: jangan gusur kebun 359 ha — jadikan zona paludikultur/agroforestri (jelutung rawa, sagu, kopi liberika). Petakan pelaku pembukaan lahan; intensifikasi lahan budidaya yang ada di luar kubah gambut (zona <50 cm, 454 ha). Tetapkan sabuk leakage di KHG yang sama, pantau dengan citra & periode yang sama. Potongan 15% di model adalah sementara. 2. Market leakage: relevan bila produksi komoditas turun; dengan paludikultur produksi tetap ada. 3. Hidrologis (khas gambut): kanal di luar batas mengeringkan gambut di dalam dan sebaliknya. Batas mengikuti sub-KHG atau diberi zona penyangga; inventarisasi kanal; sekat kanal bersama BRGM, desa, konsesi sekitar; pantau TMAT di dalam & luar (target ≤ 0,4 m, PP 57/2016). 4. Kebakaran: dihitung sebagai risiko reversal di buffer non-permanen (kemungkinan >20%). MPA/regu damkar, sumur bor, peringatan dini berbasis hotspot.

## Slide 13: Perbaiki data aktivitas dulu; harga dan pembeli menyusul
LANGKAH BERIKUTNYA
01
Satu peta tutupan
Citra resolusi tinggi 2016/2021/2026, uji akurasi, matriks per periode
02
Satu tabel parameter
BD & %C gambut dari lab; stok biomassa dari plot
03
Pilih metodologi
VM0048 + WRC, atau skema domestik SPE-GRK
04
Bab PDD
Additionality dan rencana pengelolaan leakage
05
Buffer & harga
Non-Permanence Risk Tool; kurs dan harga terkini
Mulai minggu ini: pengadaan citra resolusi tinggi dan rencana ground check.
Seluruh areal 2.468,5 ha
Notes: Urutan kerja yang disarankan: 1. Satu peta tutupan resolusi tinggi untuk 2016, 2021, 2026 + uji akurasi + matriks perubahan bruto per periode (termasuk 2021–2026). 2. Satu tabel parameter: BD dan %C gambut dari lab per kelas kedalaman; stok biomassa hutan dari plot (SNI 7724:2019, CI 90%). 3. Pilih jalur: Verra VM0048 + komponen WRC, atau skema domestik SPE-GRK; ganti laju dan faktor indikatif dengan nilai metodologi. 4. Susun bab additionality dan rencana pengelolaan leakage di PDD. 5. Hitung buffer dengan AFOLU Non-Permanence Risk Tool; seragamkan kurs dan pakai harga pasar terkini. Langkah pertama yang bisa dimulai minggu ini: pengadaan citra resolusi tinggi dan rencana ground check.

## Slide 14: Semua angka kredit di deck ini berasal dari parameter berikut — ubah di sheet Parameter
LAMPIRAN · PARAMETER MODEL KOREKSI
Parameter | Nilai | Sumber
Stok C biomassa hutan rawa sekunder | 135,1 tC/ha | (AGB 222,91 + BGB 64,64) × 0,47 — file asal; verifikasi plot
Stok C pasca-deforestasi (tertimbang) | 14,8 tC/ha | Lahan terbuka 2,5 · kebun 63 · semak 30 (sheet Tutupan lahan)
FE gambut hutan / pasca-deforestasi | 19 / 31,6 tCO₂/ha/thn | IPCC 2013 Wetlands Supplement, Tabel 2.1
Laju deforestasi | 8,29 ha/thn (alt. 27,6) | Bruto 2016–2026 (alt. neto 2021–2026)
Efektivitas proyek | 43% | Angka "Additional" file asal — wajib dijustifikasi
Leakage / buffer / ketidakpastian | 15% / 20% / 0% | Indikatif — ganti dengan modul metodologi & NPRT
Porsi LPHD · kurs | 60% · Rp 16.000/USD | File asal; kurs diseragamkan
Model_Koreksi_Karbon_Gambut_Mempawah.xlsx · sheet Parameter.
Seluruh areal 2.468,5 ha
Notes: Semua parameter dapat diubah di sheet Parameter pada Model_Koreksi_Karbon_Gambut_Mempawah.xlsx; sel kuning adalah asumsi kunci yang wajib dijustifikasi di PDD.