## Slide 1: ±6.602 unit per tahun, senilai Rp 1,06 miliar pada US$10
POTENSI KREDIT KARBON · PLAN VIVO · KHG SUNGAI MEMPAWAH
DARI PENGURANGAN EMISI KE UNIT BERSIH (tCO₂e/TAHUN)
REDD+ biomassa
8,29 ha/th × 100 tC/ha × 44/12
3.040
REDD+ gambut
Terhindar, rata-rata 35 th
2.388
ARR serapan
591,26 ha × 8 tCO₂e/ha
4.730
Potongan buffer 35%
Risiko dan ketidakpastian
− 3.555
Unit bersih
231.078 unit selama 35 tahun
6.602
SKENARIO HARGA · KURS Rp 16.000
Harga/unit | Per tahun | LPHD 60%/th | Total 35 th
US$3 | Rp 317 jt | Rp 190 jt | Rp 11,09 M
US$5 | Rp 528 jt | Rp 317 jt | Rp 18,49 M
US$10 | Rp 1,06 M | Rp 634 jt | Rp 36,97 M
US$15 | Rp 1,58 M | Rp 951 jt | Rp 55,46 M
Rp 634 juta per tahun untuk LPHD pada US$10
Rp 22,2 miliar selama 35 tahun · pendapatan kotor, sebelum biaya proyek
Asumsi: biomassa 100 tC/ha dan serapan ARR 8 tCO₂e/ha/th belum ada datanya; ganti dengan FREL KLHK atau plot. Dari data: laju bruto 8,29 ha/th, emisi gambut +16 tCO₂e/ha/th, buffer 35%, porsi LPHD 60%.
Sumber: Export_Output_Gambut_M.xlsx. Plan Vivo menerbitkan PVC (1 unit = 1 tCO₂e). Angka spreadsheet (6,34 dan 13.745 unit/th) tidak dipakai karena rumusnya salah.
Notes: Estimasi awal dengan rumus terkoreksi. REDD+ biomassa = 8,29 ha/tahun × 100 tC/ha × 44/12 = 3.040 tCO2e/tahun. REDD+ gambut = 8,29 × 16 tCO2e/ha/tahun × rata-rata 18 tahun berjalan = 2.388. ARR = 591,26 ha × 8 tCO2e/ha/tahun = 4.730. Total 10.157, dipotong buffer 35% (3.555) = 6.602 unit/tahun, 231.078 unit selama 35 tahun. Karbon biomassa 100 tC/ha dan serapan ARR 8 tCO2e/ha/tahun adalah asumsi; ganti dengan FREL KLHK/plot lapangan. Pendapatan kotor: belum dikurangi biaya validasi, registrasi, MRV, restorasi; belum memperhitungkan masa tumbuh ARR dan kebocoran. Plan Vivo menerbitkan Plan Vivo Certificate (PVC); 1 unit = 1 tCO2e. Angka spreadsheet (6,34 dan 13.745 unit/tahun) tidak dipakai karena rumusnya salah.