## Slide 1: 1.411 ha hutan untuk REDD+, tetapi hanya 591 ha lahan yang layak ARR
ANALISIS LUASAN · METODE PLAN VIVO (PV CLIMATE)
Pembagian area 2.468,51 ha di KHG Sungai Mempawah berdasarkan tutupan lahan 2016, 2021 dan 2026
1.411,16 ha
Hutan 2026 · kandidat REDD+
1.057,35 ha
Non-hutan 2026 · kandidat ARR
OKTOBER 2026
Sumber: Export_Output_Gambut_M.xlsx · analisis awal, perlu verifikasi lapangan
Notes: Deck ini membagi area 2.468,51 ha di KHG Sungai Mempawah (Kalimantan Barat) menjadi area yang layak REDD+ dan ARR berdasarkan tutupan lahan 2016, 2021 dan 2026. Asumsi: PV dibaca sebagai Plan Vivo; syarat 10 tahun mengikuti praktik VCS/CDM dan perlu dicek ke PV Climate Requirements terbaru.

## Slide 2: Tiga angka yang menentukan desain proyek
RINGKASAN
REDD+ LAYAK
1.369,2 ha
Hutan stabil 2016–2026. Ditambah 41,94 ha hutan regenerasi, totalnya 1.411,16 ha.
ARR LAYAK
591,3 ha
Hanya 56% dari 1.057,35 ha non-hutan. Sisanya kebun, bekas hutan, atau sungai.
DEFORESTASI BRUTO 10 TAHUN
82,87 ha
Angka 40,91 ha adalah net. Baseline REDD+ memakai angka bruto.
Sebelum menghitung kredit: perbaiki lima rumus di spreadsheet dan cek klasifikasi citra 2021, lalu hitung ulang baseline REDD+ dengan angka bruto.
Area 2.468,51 ha
Notes: REDD+: 1.369,2 ha hutan stabil, ditambah 41,94 ha hutan regenerasi yang perlu dicek definisi hutannya. ARR: hanya 591,3 ha yang lolos saringan dari 1.057,35 ha non-hutan. Deforestasi: angka 40,91 ha adalah net; angka bruto 82,87 ha yang dipakai untuk baseline.

## Slide 3: Dari 2.468,51 ha, enam kelas kelayakan dengan aturan berbeda
PEMBAGIAN LUAS
Hutan 2026 · 1.411,16 ha
Non-hutan 2026 · 1.057,35 ha
 | Kelas | Isi | Luas (ha) | Porsi | Aturan
■ | REDD+ layak | Hutan stabil 2016–2026 | 1.369,20 | 55,5% | Masuk area REDD+
■ | REDD+ bersyarat | Hutan regenerasi (semak → hutan) | 41,94 | 1,7% | Cek definisi hutan dulu
■ | ARR layak | Semak 588,88 + lahan terbuka 2,38 | 591,26 | 24,0% | Masuk area ARR
■ | ARR bersyarat | Kebun, lewat agroforestri | 351,30 | 14,2% | Perlu agroforestri + persetujuan pemilik
■ | Tidak layak ARR | Bekas hutan yang dibuka 2016–2026 | 82,87 | 3,4% | Dibuka < 10 tahun, bukan kredit ARR
■ | Sungai | Dikeluarkan | 31,92 | 1,3% | Dikeluarkan
Sumber: sheet Tuplah (2), matriks perubahan tutupan 2016–2026. Total 2.468,51 ha.
Area 2.468,51 ha
Notes: Kelas dibentuk dari matriks perubahan tutupan 2016–2026. Hutan stabil = hutan 2016 dikurangi kehilangan bruto 82,87 ha (1.452,07 − 82,87 = 1.369,20), sama dengan hutan 2026 dikurangi regenerasi 41,94 ha. ARR layak = semak dan lahan terbuka yang tidak pernah menjadi hutan dalam 10 tahun terakhir.

## Slide 4: Kehilangan hutan bruto 82,87 ha, dua kali angka net yang dipakai
REDD+ · BASELINE DEFORESTASI
LUAS HUTAN SEKUNDER (HA)
Chart: 
| 2016 | 2021 | 2026
Hutan sekunder | 145207 | 154928 | 141116
Sumbu tidak dimulai dari nol supaya perubahan terlihat.
LAJU DEFORESTASI
Periode | Luas (ha) | Ha/tahun | %/tahun
Bruto 2016–2026 | 82,87 | 8,29 | 0,57%
Net 2016–2026 | 40,91 | 4,09 | 0,28%
2021–2026 saja | 138,12 | 27,62 | 1,78%
Data 2021 janggal. Hutan naik 97 ha lalu turun 138 ha. Bisa jadi laju makin cepat, bisa juga galat klasifikasi citra. Periksa sebelum memilih periode referensi.
Sumber: sheet Tuplah (2), klasifikasi tutupan 2016, 2021, 2026. % per tahun dihitung dari luas hutan 2016.
Fokus: hutan 1.411,16 ha (REDD+)
Notes: Luas hutan sekunder: 2016 1.452,07 ha; 2021 1.549,28 ha; 2026 1.411,16 ha. Selisih 2016–2026 = 40,91 ha (net). Matriks perubahan menunjukkan kehilangan bruto 82,87 ha dan regenerasi 41,94 ha. Regenerasi tidak boleh mengurangi angka deforestasi di baseline. Lonjakan 2021 bisa berarti laju makin cepat atau galat klasifikasi citra 2021; periksa sebelum memilih periode referensi.

## Slide 5: Dua pertiga hutan yang hilang kini menjadi lahan terbuka
REDD+ · PEMICU
HUTAN 2016 → TUTUPAN 2026 (HA)
Chart: 
| Hutan → lahan terbuka | Hutan → semak belukar | Hutan → perkebunan | Semak → hutan (regenerasi)
Luas | 5522 | 1981 | 785 | 4194
82,87 ha
kehilangan hutan bruto, dasar baseline REDD+
41,94 ha
regenerasi, dihitung terpisah. Tidak mengurangi angka deforestasi.
Sumber: sheet Tuplah (2), Perubahan Loss dan Perubahan Gain 2016–2026.
Fokus: hutan 1.411,16 ha (REDD+)
Notes: Hutan yang hilang 2016–2026 (82,87 ha): lahan terbuka 55,22 ha, semak belukar 19,81 ha, perkebunan 7,85 ha. Di sisi lain, 41,94 ha semak tumbuh kembali menjadi hutan. Hutan regenerasi bisa masuk REDD+ hanya bila memenuhi definisi hutan (≥0,25 ha, tajuk ≥30%, tinggi ≥5 m).

## Slide 6: Dari 1.057 ha non-hutan, hanya 591 ha lolos saringan ARR
ARR · SARINGAN KELAYAKAN
Non-hutan 2026
Titik awal
1.057,35 ha
Keluarkan sungai
Bukan daratan
− 31,92 ha
Keluarkan bekas hutan 2016–2026
Terbuka 55,22 · semak 19,81 · kebun 7,85
− 82,87 ha
Pisahkan kebun
Bersyarat: agroforestri
− 351,30 ha
ARR layak
Semak 588,88 + lahan terbuka 2,38
591,26 ha
Bekas hutan 82,87 ha
boleh direstorasi, tetapi tidak dihitung sebagai kredit ARR.
Kebun 351,30 ha
masuk hanya lewat agroforestri jenis rawa gambut dengan persetujuan pemilik lahan.
Syarat non-hutan minimal 10 tahun mengikuti praktik VCS/CDM; cek ke PV Climate Requirements versi terbaru.
Fokus: non-hutan 1.057,35 ha (ARR)
Notes: Langkah saringan: non-hutan 2026 1.057,35 ha; keluarkan sungai 31,92 ha; keluarkan bekas hutan yang dibuka 2016–2026 sebesar 82,87 ha (lahan terbuka 55,22, semak 19,81, kebun 7,85), karena ARR mensyaratkan lahan sudah non-hutan minimal 10 tahun; pisahkan kebun 351,30 ha sebagai kategori bersyarat. Sisa ARR layak 591,26 ha = semak 588,88 + lahan terbuka 2,38.

## Slide 7: Semak berkurang 359 ha seiring kebun bertambah 353 ha
ARR · RISIKO KONVERSI
PERUBAHAN LUAS 2016 → 2026 (HA)
Chart: 
| Hutan | Semak belukar | Pertanian | Perkebunan | Lahan terbuka
Perubahan | -4091 | -35925 | -1023 | 35281 | 5760
PERKEBUNAN (HA)
2016
6,33
2021
26,04
2026
359,14
Ekspansi kebun mendukung argumen ancaman REDD+, tetapi area ARR rawan dikonversi.
Sumber: sheet Tuplah (2), luas per kelas tutupan 2016, 2021, 2026.
Fokus: non-hutan 1.057,35 ha (ARR)
Notes: Perubahan luas 2016 → 2026: hutan −40,91; semak belukar −359,25; pertanian −10,23; perkebunan +352,81; lahan terbuka +57,60. Perkebunan tumbuh dari 6,33 ha (2016) menjadi 359,14 ha (2026), terutama setelah 2021 (26,04 ha). Pemicu utama perubahan lahan adalah ekspansi kebun. Ini menguatkan argumen ancaman untuk REDD+, tetapi juga berarti area ARR berupa semak rawan dikonversi selama proyek.

## Slide 8: 82% area berada di fungsi lindung ekosistem gambut
STATUS GAMBUT
Lindung · ±2.016 ha (82%)
Budidaya · ±453 ha
Dampak untuk REDD+
Konversi di fungsi lindung sudah dilarang aturan. Additionality harus menunjukkan larangan itu tidak efektif. Kehilangan hutan 82,87 ha menjadi buktinya.
Dampak untuk ARR
Restorasi perlu pembasahan ulang (sekat kanal) dan jenis asli rawa gambut. Kebun di fungsi lindung punya dasar untuk dipulihkan.
Data gambut yang dipakai
Gambut 100–200 cm ±1.587 ha, 200–300 cm ±429 ha, bergambut <50 cm ±453 ha. Kedalaman ini harus masuk ke hitungan stok, bukan 1,5 m seragam.
Sumber: Export_Output (overlay PL2022 KLHK × peta KHG). Luas dibulatkan per poligon.
Area 2.468,51 ha
Notes: Overlay KHG: fungsi lindung (KHG Sungai Mempawah – Sungai Duri, gambut 100–300 cm) ±2.016 ha; fungsi budidaya (KHG Sungai Mempawah – Sungai Peniti, bergambut <50 cm) ±453 ha. Di fungsi lindung, konversi sudah dilarang (PP 71/2014 jo. PP 57/2016), sehingga additionality REDD+ harus menunjukkan larangan tidak efektif di lapangan.

## Slide 9: Lima rumus perlu dikoreksi sebelum menghitung kredit
SHEET TUPLAH (2)
# | Sel | Masalah | Dampak | Perbaikan
1 | P31 | Emisi tahunan tidak dikali luas | 22,67 tCO₂e/tahun untuk 1.411 ha hutan | Luas hutan × laju × faktor emisi per ha; cantumkan sumber laju 0,0116
2 | D33 | Stok kebun memakai kolom Emisi (C33) | Stok kebun 6.464.520 | Ganti C33 dengan B33 (Luas)
3 | D34 | Fraksi karbon tertulis 45 | Stok semak 27.391.050 | Ganti 45 dengan 0,45; sama di Tuplah D55, D63
4 | E31:E34 | Kedalaman gambut seragam 1,5 m | Stok gambut salah per kelas | Pakai kedalaman per poligon; samakan BD dan C antar-sheet
5 | — | Biomassa hutan belum dihitung | Emisi deforestasi terlalu kecil | Tambah karbon biomassa (FREL KLHK atau plot); emisi gambut tahunan
Sumber: rumus di sheet Tuplah (2) dan Tuplah, Export_Output_Gambut_M.xlsx.
Area 2.468,51 ha
Notes: 1) P31 = O37*P30: rata-rata tCO2e/ha seluruh tutupan dikali 0,0116 tanpa luas, hasil 22,67 tCO2e/tahun. Seharusnya luas hutan × laju deforestasi × faktor emisi per ha hutan; sumber laju 0,0116 perlu dicantumkan. 2) D33 memakai C33 (Emisi), seharusnya B33 (Luas). 3) D34 memakai 45, seharusnya 0,45; kesalahan sama di sheet Tuplah D55/D63. 4) E31:E34 memakai 1,5 m untuk semua kelas; BD dan C beda antar-sheet (0,08/0,45; 0,10/0,55; 0,12/0,51). 5) Biomassa di atas permukaan belum dihitung; emisi gambut dihitung tahunan dari selisih faktor emisi.

## Slide 10: Kunci luasan dulu, baru hitung kredit
LANGKAH BERIKUT
1
Cek data
Klasifikasi citra 2021 dan definisi hutan untuk 41,94 ha regenerasi
2
Cek standar
Syarat 10 tahun REDD+ dan ARR di PV Climate Requirements terbaru
3
Perbaiki model
Lima rumus, kedalaman gambut, dan nilai biomassa hutan rawa sekunder
4
Hitung ulang
Baseline REDD+ dengan laju bruto; potensi ARR untuk 591 ha
Area 2.468,51 ha · REDD+ 1.411,16 ha · ARR layak 591,26 ha
Notes: Urutan kerja: (1) cek klasifikasi citra 2021; (2) cek hutan regenerasi 41,94 ha terhadap definisi hutan; (3) konfirmasi syarat kelayakan di PV Climate Requirements; (4) perbaiki lima rumus dan pilih nilai biomassa; (5) hitung ulang baseline REDD+ dengan laju bruto dan potensi ARR untuk 591 ha.