## Slide 1: Satu izin, dua portofolio: kayu dan karbon di PBPH ±138.258 ha
ANALISIS STRATEGIS · PT MAYAWANA PERSADA
Analisis kelayakan Multiusaha Kehutanan — mengembangkan kawasan lindung menjadi Pemanfaatan Jasa Lingkungan karbon, tanpa menghentikan HTI akasia
66.908 ha
Kawasan budidaya · HTI akasia
71.350 ha
Kawasan lindung · kandidat karbon
OKTOBER 2026
Analisis awal — perlu dikonfirmasi dengan dokumen PBPH/RKUPH dan data spasial aktual
Notes: Deck ini menganalisis kelayakan Multiusaha Kehutanan (MUK) di PBPH PT Mayawana Persada: mempertahankan HTI akasia pada kawasan budidaya dan mengembangkan Pemanfaatan Jasa Lingkungan (PJL) karbon pada kawasan lindung. Kerangka analisis: legal feasibility, carbon integrity, business feasibility, decision pathway.

## Slide 2: Peluang kuat, tetapi nilainya baru nyata setelah lolos tiga gate
KESIMPULAN EKSEKUTIF
1
HUKUM
Diizinkan. PBPH di Hutan Produksi boleh menjalankan Multiusaha Kehutanan termasuk jasa lingkungan; wajib dituangkan dalam RKUPH.
2
KARBON
Bersyarat. Perlindungan, rewetting, restorasi dan pengendalian kebakaran dapat dikreditkan — jika legal, additional dan metodologinya eligible.
3
BISNIS
Belum terbukti. Skala 71.350 ha menarik, tetapi keputusan harus berbasis tCO₂e eligible dan NPV karbon vs NPV HTI.
REKOMENDASI
Jalankan Legal–Carbon Feasibility Screening sebelum mengubah RKUPH dan sebelum menetapkan valuasi proyek.
Dasar: PP 23/2021 Ps. 149; Permen LHK 8/2021 Ps. 155; Permenhut 6/2026 Ps. 6.
PBPH 138.258 ha · budidaya 66.908 | lindung 71.350
Notes: Hukum: PBPH pada Hutan Produksi dapat menjalankan Multiusaha Kehutanan, termasuk Pemanfaatan Jasa Lingkungan (PP 23/2021 Ps. 149). Kegiatan MUK harus dituangkan dalam RKUPH (Permen LHK 8/2021 Ps. 155). Karbon: penghentian land clearing, drainase/kanalisasi baru, perlindungan hutan, rewetting dan restorasi dapat menjadi sumber mitigasi — sepanjang legal, additional, dan metodologinya eligible. Bisnis: skala kandidat ±72.000 ha menarik, tetapi keputusan investasi harus berbasis tCO2e eligible serta NPV karbon vs NPV HTI, bukan luas areal semata.

## Slide 3: Siklus HTI akasia saat ini menciptakan empat sumber emisi yang wajib dipetakan
KONDISI EXISTING
01
Hutan / vegetasi existing
02
Land clearing
03
Kanal & drainase
04
HTI akasia
05
Panen & rotasi
Kehilangan biomassa
Vegetasi dibuka untuk penanaman
Emisi tanah gambut
Muka air turun akibat drainase
Kebakaran
Lahan kering lebih mudah terbakar
Operasional
Panen, transport, rotasi
Keempat sumber ini menjadi bahan baseline: tanpa peta emisinya, tidak ada yang bisa diklaim sebagai pengurangan.
Fokus: kawasan budidaya 66.908 ha
Notes: RKU/RKUPH telah mengarahkan pengusahaan HTI akasia; kini dipertimbangkan transformasi sebagian areal. Rantai kegiatan HTI — dari vegetasi existing, land clearing, pembangunan kanal & drainase, penanaman akasia, sampai panen dan rotasi — memunculkan empat sumber emisi yang perlu dipetakan sebagai baseline: kehilangan biomassa, emisi tanah gambut, kebakaran, dan emisi operasional.

## Slide 4: PBPH tidak dilepas: portofolionya dibagi menjadi 66.908 ha kayu dan 71.350 ha karbon
MODEL TRANSFORMASI
48%
52%
66.908 ha · HTI / kayu
Produksi akasia tetap berjalan sebagai basis usaha kayu.
71.350 ha · PJL karbon
Perlindungan stok karbon, avoided conversion, restorasi/rewetting, pengendalian kebakaran — setelah screening.
Satu payung izin: PBPH ±138.258 ha
Pembagian adalah skenario analisis; angka final mengikuti penataan ulang RKUPH. Luas: data stok karbon PBPH 2026.
Notes: Model ini bukan melepas PBPH, tetapi mengubah portofolio kegiatan melalui Multiusaha Kehutanan. Kawasan budidaya: kegiatan produksi tetap berjalan pada areal yang dipertahankan sebagai basis usaha kayu. Kawasan lindung: kandidat perlindungan stok karbon, avoided conversion, restorasi/rewetting, pengendalian kebakaran dan peningkatan serapan — setelah screening. Catatan: pembagian ini adalah skenario analisis, bukan penetapan final; angka final mengikuti penataan ulang RKUPH.

## Slide 5: Apakah BAU legal dan areal benar-benar eligible?
GATE 1 · LEGAL
1
Arsitektur hukum · Uji legal baseline · Screening areal

## Slide 6: Payung hukumnya sudah tersedia — perubahan masuk lewat RKUPH, bukan izin baru
ARSITEKTUR HUKUM
PP 23/2021
Pasal 149
PBPH di Hutan Produksi dijalankan sebagai Multiusaha Kehutanan, termasuk jasa lingkungan.
Permen LHK 8/2021
Pasal 155
Kegiatan Multiusaha Kehutanan dituangkan dalam RKUPH.
Permen LHK 8/2021
Pasal 157
Jasa lingkungan mencakup penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.
Permenhut 6/2026
Pasal 6
Pemegang PBPH termasuk Pelaku Usaha perdagangan karbon kehutanan.
RKUPH
Titik masuk perubahan model usaha. PBPH tetap menjadi payung izin.
Sumber resmi: PP 23/2021; Permen LHK 8/2021; Permenhut 6/2026.
PBPH 138.258 ha · budidaya 66.908 | lindung 71.350
Notes: PP 23/2021 Ps. 149: PBPH pada Hutan Produksi dilakukan dengan Multiusaha Kehutanan, termasuk Pemanfaatan Jasa Lingkungan. Permen LHK 8/2021 Ps. 155: kegiatan Multiusaha Kehutanan dituangkan dalam RKUPH. Permen LHK 8/2021 Ps. 157: Pemanfaatan Jasa Lingkungan mencakup penyerapan dan/atau penyimpanan karbon. Permenhut 6/2026 Ps. 6: pemegang PBPH termasuk Pelaku Usaha dalam perdagangan karbon sektor kehutanan.

## Slide 7: Lima uji legal baseline: jawaban awal positif, tetapi harus dibuktikan dengan dokumen
LEGAL BASELINE
PERTANYAAN UJI
JAWABAN AWAL
CATATAN ANALIS
1
Apakah penetapan blok tersebut legal?
Ya — kawasan lindung diperuntukkan untuk MUK berdasarkan SK PBPH.
Verifikasi SK PBPH
2
Apakah RKU/RKT dan rekam jejak membuat BAU realistis?
Realisasi RKU/RKT mendukung BAU; butuh 5–10 tahun sejak PBPH berdiri.
Lampirkan realisasi RKT
3
Apakah areal bukan kawasan yang sejak awal wajib dilindungi?
Areal adalah kawasan lindung; fungsi konservasi tetap terjaga.
Risiko additionality
4
Apakah kegiatan berhenti karena proyek, bukan kewajiban hukum?
Produksi tidak berhenti; MUK karbon ditambahkan pada kawasan lindung.
Didukung
5
Apakah metodologi mengakui aktivitas dan sumber emisinya?
Metodologi akan mengikuti SRUK.
Tunggu metodologi
Fokus: kawasan lindung 71.350 ha
Notes: Tidak semua emisi yang 'dihindari' boleh diklaim sebagai additional. Contoh uji pada kawasan lindung ±72.000 ha (jawaban awal perusahaan): 1) Penetapan pada blok tersebut legal karena merupakan kawasan lindung yang diperuntukkan untuk multiusaha kehutanan, berdasarkan SK PBPH. 2) RKU/RKT secara realisasi menjadi realistis untuk BAU-nya, dan membutuhkan waktu 5–10 tahun sejak berdirinya PBPH. 3) Areal yang diperuntukkan untuk analisis multiusaha kehutanan adalah kawasan lindung; fungsi sebagai areal konservasi tetap terjaga sekaligus untuk Project Carbon. Catatan analis: bila areal sejak awal wajib dilindungi, additionality-nya paling rentan. 4) Kegiatan produksi dalam PBPH tidak berhenti; yang bertambah adalah multiusaha pada kawasan lindung, terutama Project Carbon. 5) Metodologi karbon yang akan digunakan nantinya sesuai dengan SRUK.

## Slide 8: Screening memisahkan areal yang bisa dikreditkan dari areal yang memang wajib dilindungi
SCREENING KANDIDAT
A
Prioritas tinggi
Masih legal dikelola untuk produksi, stok karbon signifikan, penghindaran konversinya terbukti additional.
→ Fokus feasibility
B
Restorasi
Terdegradasi atau terdrainase; ada peluang rewetting, revegetasi, dan pengurangan risiko kebakaran.
→ Uji metodologi & biaya
C
Kewajiban
Sempadan, puncak kubah gambut, habitat tertentu — areal yang memang wajib dilindungi.
→ Additionality diuji ketat
Proporsi kelas A/B/C belum diketahui — ditentukan oleh screening spasial atas 71.350 ha.
Fokus: kawasan lindung 71.350 ha
Notes: Tujuan screening: memisahkan area yang potensial dikreditkan dari area kewajiban atau berisiko. A · Prioritas tinggi: areal yang secara legal & kredibel masih dapat dikelola untuk produksi/HTI, memiliki stok karbon signifikan, dan penghindaran konversinya dapat dibuktikan additional → fokus feasibility. B · Restorasi: areal terdegradasi/drained dengan peluang rewetting, revegetasi, peningkatan stok karbon atau pengurangan risiko kebakaran → uji metodologi & biaya. C · Kewajiban: kawasan lindung, sempadan, puncak kubah gambut/habitat tertentu atau area lain yang memang wajib dilindungi → konservasi tetap penting, tetapi additionality kredit perlu diuji ketat. Proporsi A/B/C belum diketahui; ditentukan oleh hasil screening spasial.

## Slide 9: Apakah additionality dan metodologi dapat dipertahankan?
GATE 2 · KARBON
2
Logika carbon accounting · Stok & emisi · Gambut

## Slide 10: Unit karbon hanyalah selisih terverifikasi antara skenario baseline dan skenario proyek
LOGIKA CARBON ACCOUNTING
Baseline (BAU)
Skenario proyek
Potensi unit karbon
emisi tanpa intervensi
emisi setelah MUK
Syarat agar selisih menjadi kredit
terukur · additional ·
tervalidasi · terverifikasi
Ilustrasi, tidak berskala.
Pendorong emisi baseline (RKU HTI)
Pembukaan vegetasi yang legal
Pembangunan & drainase kanal yang legal
Rotasi tanaman
Risiko emisi gambut & kebakaran
Intervensi proyek (MUK karbon)
Perlindungan hutan & hindari konversi eligible
Rewetting & restorasi
Pengendalian kebakaran
Peningkatan stok karbon
Permenhut 6/2026 menempatkan baseline dan additionality sebagai elemen penting aksi mitigasi/perdagangan karbon.
PBPH 138.258 ha · budidaya 66.908 | lindung 71.350
Notes: Baseline / BAU: RKU HTI dijalankan — pembukaan vegetasi yang legal, pembangunan/drainase kanal yang legal, rotasi tanaman, risiko emisi gambut/kebakaran → proyeksi emisi tanpa intervensi. Project scenario: MUK karbon dijalankan — perlindungan hutan, menghindari konversi yang eligible, rewetting/restorasi, pengendalian kebakaran, peningkatan stok karbon → emisi lebih rendah / serapan lebih tinggi. Potensi unit karbon = kinerja mitigasi yang terukur, additional, tervalidasi dan terverifikasi. Permenhut 6/2026 menempatkan baseline dan additionality sebagai elemen penting dalam aksi mitigasi/perdagangan karbon.

## Slide 11: Kawasan lindung menyimpan 70,3 juta tCO₂e — 4,8 kali stok kawasan budidaya
STOK KARBON 2026
70,3
juta tCO₂e tersimpan di kawasan lindung
Kandungan karbon
268,6 vs 59,5 tC/ha
Luas
71.350 vs 66.908 ha
lindung vs budidaya
Chart: Stok karbon setara CO₂, juta tCO₂e (2026)
| Kawasan budidaya | Kawasan lindung
Setara CO₂ (×100 ribu tCO₂e) | 146 | 703
Data: stok karbon PBPH PT Mayawana Persada 2026 (lihat Lampiran B).
Fokus: kawasan lindung 71.350 ha
Notes: Kawasan budidaya (produksi): 66.908,4 ha × 59,5 tC/ha = 3.981.049,8 tC, setara 14.597.182,6 tCO2e. Kawasan lindung: 71.349,644 ha × 268,6 tC/ha = 19.164.514,4 tC, setara 70.269.886,1 tCO2e. Kandungan karbon per hektar kawasan lindung 4,5 kali kawasan budidaya. Stok ini juga menjadi eksposur risiko permanence/kebakaran.

## Slide 12: Pembukaan 46.648 ha sejak 2021 melepas ±12,2 juta tCO₂ — hampir separuhnya dari kohort 2023
EMISI KAWASAN BUDIDAYA
Chart: Emisi CO₂ kumulatif s.d. 2026 per tahun pembukaan, juta tCO₂
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Emisi CO₂ kumulatif (×100 ribu tCO₂) | 21 | 30 | 56 | 3 | 3 | 8
46.648 ha
dibuka 2021–2026
19.221 ha
dibuka pada 2023 saja
20 tC/ha/th
faktor emisi yang dipakai
Data: emisi karbon kawasan budidaya PBPH PT Mayawana Persada (lihat Lampiran B).
Fokus: kawasan budidaya 66.908 ha
Notes: Faktor emisi 20 tC/ha/th diterapkan pada luas yang dibuka per tahun, diakumulasi hingga 2026: 2021: 4.884 ha → 2.148.960 tCO2 2022: 8.162 ha → 2.992.733 tCO2 2023: 19.221 ha → 5.638.160 tCO2 2024: 1.571 ha → 345.620 tCO2 2025: 1.890 ha → 277.200 tCO2 2026: 10.920 ha → 800.800 tCO2 Total 46.648 ha; 3.420.853 tCO2/th; kumulatif 12.203.473 tCO2. Data ini adalah bukti BAU di kawasan budidaya, dan menjadi pembanding untuk baseline kawasan lindung.

## Slide 13: Jika konsesi bergambut, ada lima sumber mitigasi — dan satu larangan: double counting
JIKA KONSESI BERGAMBUT
1
Avoided conversion
2
Avoided peat drainage
3
Rewetting / restorasi
4
Fire risk reduction
5
Biomass recovery
CONSTRAINT YANG WAJIB MASUK DESAIN PROYEK
Fungsi ekosistem gambut
Kewajiban perlindungan
Status kanal existing
Legalitas baseline
Permanence / reversal
Kebakaran
Fokus: kawasan lindung 71.350 ha
Notes: Kanal dapat meningkatkan potensi mitigasi, sekaligus memperketat legal due diligence. Potensi pengurangan emisi bisa berasal dari beberapa sumber, tetapi tidak boleh double counting. Constraint: fungsi ekosistem gambut, kewajiban perlindungan, status kanal existing, legalitas baseline, permanence/reversal dan kebakaran harus masuk desain proyek.

## Slide 14: Apakah risk-adjusted NPV karbon mengalahkan alternatif HTI?
GATE 3 · BISNIS
3
NPV HTI vs karbon · Variabel nilai · Risiko

## Slide 15: Bandingkan NPV, bukan harga karbon per hektar
KELAYAKAN USAHA
SKENARIO A Lanjut HTI
Pendapatan
+ Penjualan kayu akasia
Biaya & risiko
− Land clearing & pembangunan kanal
− Nursery, planting, silvikultur
− Harvesting & transport
− Kebakaran & gangguan
− Kewajiban lingkungan
→ NPV HTI
SKENARIO B MUK karbon
Pendapatan
+ Unit karbon eligible
+ Potensi PJL / HHBK lain
Biaya & risiko
− Opportunity cost kayu
− Proteksi, restorasi, rewetting
− MRV, validasi & verifikasi
− Registrasi, developer, buffer
− Community & safeguard
→ NPV Karbon
vs
GO jika risk-adjusted NPV karbon > NPV HTI + nilai strategis
PBPH 138.258 ha · budidaya 66.908 | lindung 71.350
Notes: Skenario A · Lanjut HTI — Pendapatan: penjualan kayu akasia. Biaya & risiko: land clearing & pembangunan kanal; nursery, planting, silvikultur; harvesting & transport; kebakaran & gangguan; kewajiban lingkungan → NPV HTI. Skenario B · MUK Karbon — Pendapatan: unit karbon eligible; potensi PJL/HHBK lain. Biaya & risiko: opportunity cost kayu; proteksi/restorasi/rewetting; MRV, validasi & verifikasi; registrasi/developer/buffer; community & safeguard → NPV Karbon. GO jika risk-adjusted NPV Karbon > alternatif HTI + strategic value.

## Slide 16: Empat variabel menentukan apakah 71.350 ha benar-benar bankable
VARIABEL NILAI
Variabel | Konservatif | Base | Upside
Eligible area ha yang lolos screening legal & metodologi | Kandidat 71.349,6 ha — luas eligible belum diketahui |  | 
Net tCO₂e 6 tahun | 7,4 juta | 12,0 juta | 16,6 juta
Net carbon price US$/tCO₂e, setelah fee, pajak/PNBP, biaya transaksi | 4,0 | 8,0 | 16,0
Opportunity cost margin HTI dilepas + biaya transisi/restorasi | ±US$23 juta | ±US$37 juta | ±US$51 juta
Jangan memproyeksikan revenue sebelum keempat variabel punya rentang konservatif–base–upside.
Fokus: kawasan lindung 71.350 ha
Notes: Eligible area: berapa ha lolos legal & methodological screening? Data: kawasan lindung 71.349,6 ha (kandidat ±72.000 ha); kawasan budidaya 66.000 ha. Net tCO2e: konservatif 7,4 juta; base 12,0 juta; upside 16,6 juta tCO2e. Net carbon price: harga jual dikurangi fee, pajak/PNBP & transaction cost — konservatif US$4,0; base US$8,0; upside US$16,0 per tCO2e. Opportunity cost: margin HTI yang dilepas + biaya transisi/restorasi — konservatif ±US$23 juta; base ±US$37 juta; upside ±US$51 juta. Jangan membuat proyeksi revenue sebelum keempat variabel ini memiliki rentang konservatif–base–upside.

## Slide 17: Pada skenario konservatif, pendapatan karbon hanya ±US$6,5 juta di atas opportunity cost
SKENARIO NILAI
Chart: US$ juta, 6 tahun, sebelum biaya MRV, restorasi & buffer
| Konservatif | Base | Upside
Pendapatan karbon bersih | 295 | 960 | 2650
Opportunity cost HTI | 230 | 370 | 510
+6,5
US$ juta selisih konservatif
Biaya MRV, validasi, registrasi dan buffer belum dikurangi — pada skenario konservatif biaya ini bisa menghapus seluruh selisih.
Pendapatan = net tCO₂e × net carbon price (slide 16). Selisih base ±US$59 juta; upside ±US$214 juta.
Fokus: kawasan lindung 71.350 ha
Notes: Pendapatan bersih = net tCO2e × net carbon price (6 tahun): konservatif 7,4 juta × US$4 ≈ US$29,5 juta; base 12,0 juta × US$8 = US$96 juta; upside 16,6 juta × US$16 ≈ US$265 juta. Opportunity cost: US$23 / 37 / 51 juta. Selisih: ±US$6,5 juta (konservatif), ±US$59 juta (base), ±US$214 juta (upside) — sebelum biaya MRV, validasi, registrasi, restorasi dan buffer. Pada skenario konservatif, biaya-biaya ini berpotensi menghabiskan seluruh selisih.

## Slide 18: Risiko terbesar adalah integritas baseline, bukan teknis MRV
RISK REGISTER AWAL
TINGGI
3 risiko — semuanya menyangkut baseline & stok
Legal baseline
BAU ternyata tidak legal atau areal wajib dilindungi → baseline 7,4–16,6 juta tCO₂e hilang
Additionality
BAU lindung harus dibuktikan lewat RKU/RKT, peta rencana dan rekam jejak
Permanence / kebakaran
Reversal atas stok 70,27 juta tCO₂e; persentase buffer belum ditetapkan
SEDANG
3 risiko — jadwal, harga, sosial
Transisi RKUPH
Perubahan RKUPH belum disetujui → proyek tertunda
Pasar / harga
Net price US$4–8 per tCO₂e vs acuan pasar US$7–10
Social safeguard
Konflik tenurial & benefit sharing → biaya naik, registrasi tertunda
PBPH 138.258 ha · budidaya 66.908 | lindung 71.350
Notes: Tinggi — Legal baseline: BAU ternyata tidak legal / area wajib dilindungi → baseline 7,4–16,6 juta tCO2e hilang. Additionality: BAU lindung diuji lewat RKU/RKT, peta rencana, dan rekam jejak. Permanence/fire: kebakaran, reversal stok 70,27 juta tCO2e; persentase buffer belum ada. Sedang — RKUPH transition: perubahan RKUPH belum disetujui → proyek tertunda. Market/price: proyeksi net price US$4/8 per tCO2e; acuan pasar US$7–10. Social safeguard: konflik tenurial & benefit sharing → biaya naik, registrasi tertunda.

## Slide 19: Tujuh tahap, satu gate: RKUPH baru diubah setelah tahap 03
LEGAL CARBON DEVELOPMENT PATHWAY
FEASIBILITY — biaya rendah, bisa dihentikan
DEVELOPMENT — komitmen investasi
01
Legal & spatial due diligence
02
Carbon feasibility & metodologi
03
Business case NPV HTI vs karbon
04
Perubahan / penyesuaian RKUPH
05
DRAM, registrasi & validasi
06
Implementasi, MRV & verifikasi
07
Unit karbon & transaksi
GATE
Gate keputusan setelah tahap 03: RKUPH hanya diubah jika legal eligibility dan economics sudah terbukti.
Permenhut 6/2026 mengatur jalur perdagangan karbon oleh Pelaku Usaha, termasuk pemegang PBPH.
PBPH 138.258 ha · budidaya 66.908 | lindung 71.350
Notes: Urutan kerja yang mengurangi risiko sunk cost: 01 Legal & spatial due diligence; 02 Carbon feasibility & methodology; 03 Business case NPV HTI vs karbon; [gate keputusan] 04 Perubahan/penyesuaian RKUPH; 05 DRAM/registrasi & validasi; 06 Implementasi, MRV & verifikasi; 07 Unit karbon & transaksi. Gate keputusan utama berada setelah tahap 03: hanya lanjut perubahan RKUPH jika legal eligibility dan economics telah terbukti. Permenhut 6/2026 mengatur jalur perdagangan karbon oleh Pelaku Usaha, termasuk pemegang PBPH.

## Slide 20: Sepuluh dokumen yang sudah dimiliki perusahaan menjadi bukti baseline
DATA MINIMUM FEASIBILITY STUDY
LEGAL & PERENCANAAN
01
SK PBPH & perubahan
02
RKUPH/RKU approved + peta
03
RKT/RKTPH & realisasi
04
Shapefile konsesi & blok
05
Biaya, yield & margin HTI
BIOFISIK & HISTORIS
06
Peta gambut/FLEG & hidrologi
07
Existing / rencana kanal
08
Riwayat land clearing & planting
09
Kebakaran & muka air
10
Tutupan lahan historis
Legal eligible area
Carbon eligible area
tCO₂e
Economics
GO / NO-GO
OUTPUT
PBPH 138.258 ha · budidaya 66.908 | lindung 71.350
Notes: Dokumen existing menjadi aset utama untuk membuktikan baseline dan menyaring eligibility. Output: legal eligible area → carbon eligible area → tCO2e → economics → GO / NO-GO.

## Slide 21: Lanjutkan ke feasibility study — bukan langsung ke pengembangan proyek
REKOMENDASI KEPUTUSAN
GATE 1 · LEGAL
Blok lindung 71.349,6 ha berada dalam SK PBPH.
Berikutnya: Verifikasi SK PBPH, RKUPH & peta
GATE 2 · KARBON
Estimasi 7,4–16,6 juta tCO₂e dalam 6 tahun.
Berikutnya: Uji additionality & metodologi SRUK
GATE 3 · BISNIS
Pendapatan US$29,5–265 juta vs opportunity cost US$23–51 juta.
Berikutnya: Hitung NPV setelah biaya MRV, restorasi & buffer
Keputusan yang diminta: tugaskan Legal–Carbon Feasibility Screening atas 71.350 ha. Jika ketiga gate lolos → ubah RKUPH dan kembangkan MUK karbon.
Analisis awal — perlu dikonfirmasi dengan dokumen PBPH/RKUPH dan data spasial aktual
Notes: Gate 1 · Legal: apakah BAU legal dan area benar-benar eligible? Blok lindung 71.349,6 ha berada dalam SK PBPH. Berikutnya: verifikasi SK PBPH, RKUPH & peta. Gate 2 · Karbon: apakah additionality & metodologi dapat dipertahankan? Estimasi 7,4–16,6 juta tCO2e (6 th). Berikutnya: uji additionality & metodologi SRUK. Gate 3 · Bisnis: apakah risk-adjusted NPV mengalahkan alternatif HTI? Proyeksi pendapatan bersih US$29,5–265 juta vs opportunity cost US$23–51 juta (6 th), sebelum biaya MRV, restorasi & buffer. Jika ketiga gate lolos → perubahan RKUPH + pengembangan MUK karbon ±72.000 ha layak dilanjutkan.

## Slide 22: Skema kerja sama tiga pihak dalam satu PBPH
LAMPIRAN A
Perusahaan A
Pemegang PBPH: izin, HTI akasia, alokasi areal karbon via RKUPH
Perusahaan B
Perusahaan karbon: co-proponent, investasi, MRV, pemasaran unit
Carbon developer
Studi kelayakan, PDD/DRAM, validasi & verifikasi
Joint Project Committee
Forum keputusan bersama: areal, anggaran, pembagian pendapatan
PBPH 138.258 ha · budidaya 66.908 | lindung 71.350
Notes: Skema kerja sama Multiusaha Kehutanan pada PBPH: integrasi usaha awal HTI (akasia) dan pengembangan usaha karbon melalui perusahaan karbon sebagai proponen lain, dengan dukungan Carbon Developer. Mencakup dasar hukum, lingkup tiap pihak, Joint Project Committee, alur pelaksanaan proyek karbon (8 tahap), skema pembagian pendapatan (ilustrasi), serta hasil dan manfaat.

## Slide 23: Data stok dan emisi karbon PBPH PT Mayawana Persada
LAMPIRAN B
STOK KARBON 2026
Kawasan | Luas (ha) | Karbon (tC/ha) | Stok (tC) | Setara CO₂ (tCO₂e)
Budidaya (produksi) | 66.908,4 | 59,5 | 3.981.049,8 | 14.597.182,6
Lindung | 71.349,6 | 268,6 | 19.164.514,4 | 70.269.886,1
EMISI KAWASAN BUDIDAYA PER TAHUN PEMBUKAAN
Tahun | Luas (ha) | Faktor emisi (tC/ha/th) | Emisi (tC/th) | Emisi (tCO₂/th) | Emisi kumulatif (tCO₂)
2021 | 4.884 | 20 | 97.680 | 358.160 | 2.148.960
2022 | 8.162 | 20 | 163.240 | 598.547 | 2.992.733
2023 | 19.221 | 20 | 384.420 | 1.409.540 | 5.638.160
2024 | 1.571 | 20 | 31.420 | 115.207 | 345.620
2025 | 1.890 | 20 | 37.800 | 138.600 | 277.200
2026 | 10.920 | 20 | 218.400 | 800.800 | 800.800
Total | 46.648 |  | 932.960 | 3.420.853 | 12.203.473
PBPH 138.258 ha · budidaya 66.908 | lindung 71.350
Notes: Sumber data: tabel stok karbon kawasan budidaya & lindung (2026) serta emisi karbon kawasan budidaya per tahun pembukaan 2021–2026, faktor emisi 20 tC/ha/th.